Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А-4(8)

Паспорт

ЛИПГ.425212.001-011-1 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящий паспорт  является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011-1 (далее по тексту –  прибора).

1.2 	Паспорт входит в комплект поставки, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 	Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А-4(8) Руководство по эксплуатации   ЛИПГ.425212.001-011-1 РЭ».

1.4 	Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния 8 шлейфов сигнализации по каналам сотовой связи в режиме дозвона, SMS и GPRS.

1.5 	Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 25 до плюс 45 (С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6 	Габаритные размеры – не более 255х245х75 мм.

1.7 	Масса – не более 3,7 кг.

1.8 	Напряжение сети переменного тока – 220 (+10%, -15%) В.

1.9 	Мощность, потребляемая от сети переменного тока, –  не более 15 Вт.

1.10	Емкость встроенной аккумуляторной батареи – 7 А*ч.

1.11 	Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.12	Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.425212.001-011-1 | ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А-4(8) | 1 |  |
| ЛИПГ.425212.001-011-1 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЛИПГ.425212.001-011-1 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Вставка плавкая 1 А | 1 |  |
|  | Резистор 4,7 кОм | 8 |  |
|  | Резистор 1,2 кОм | 1 |  |
| MSTBA-2,5/2-ST | Клеммная колодка | 1 |  |
| L-53LID | Светодиод красный | 1 |  |
|  | Дюбель 6х30 | 4 |  |
|  | Саморез 3,5х35 | 4 |  |
|  | Аккумулятор 7 А*ч | 1 |  |
|  | Антенна GSM | 1 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 011-8-1-011-1 Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011-1

Дата изготовления 				Заводской номер

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425212.001-011-1 и признан годным к эксплуатации.

Упаковку произвёл __________

Продление срока гарантии до          лет

Принят ОТК	_________			            госзаказу __________

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

__________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Прибор принят в эксплуатацию в составе

_______________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес 	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой  ОТК (на входящие в состав прибора модуль GSM и аккумулятор – гарантия 1 год).

5.3	Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП

код 3880 ред. 00 IN 6883

МП

МП