Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Модуль силовых ключей Приток-А-МРР-04

ЛИПГ.465410.034 ПС

Паспорт

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики Модуля силовых ключей Приток-А-МРР-04 ЛИПГ.465410.031 (далее по тексту – МРР-04).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки МРР-04, должен находиться постоянно при нем и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	МРР-04 применяется с приборами серии Приток-А-КОП в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1. МРР-04 предназначен для управления четырьмя  силовыми ключами с током коммутации до 800 мА каждый. МРР-04 контролирует линию связи до нагрузки на короткое замыкание или обрыв (при выключенном ключе), при включенном ключе контролируется ток нагрузки.

1.4	Установка, подключение и эксплуатация МРР-04 должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации на соответствующий прибор серии   Приток-А-КОП (http://catalog.sokrat.ru → «Объектовое оборудование» → «Приборы Приток-А-КОП»).

1.5 	МРР-04 рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях при температуре от минус 20 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха до 85%, при отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6   Габаритные размеры  – не более 80х55х28 мм.

1.7   Масса – не более 0,055 кг.

1.8   Напряжение питания – 10-14 В.

1.9   Максимальный потребляемый ток – не более 60 мА.

1.10 Максимальные ток коммутации силового ключа – не более 800 мА.

1.11 Срок службы – 8 лет.

1.12	Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.465410.034 | Модуль силовых ключей Приток-А-МРР-04 | 1 |  |
| ЛИПГ.465410.034ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЛИПГ.465410.034Э5 | Схема подключения | 1 |  |
|  | Резистор MF-25-20кОм | 4 |  |
|  | Диод FR207 | 8 |  |
|  | Предохранитель ВПБ6-11-3,15А | 1 |  |
|  | Дюбель | 2 |  |
|  | Саморез | 2 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Модуль силовых ключей Приток-А-МРР-04 ЛИПГ.465410.034

соответствует конструкторской документации ЛИПГ.465410.034 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления                                       Заводской номер

Упаковку произвёл 	   	Принят ОТК  _________________

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 	Изготовитель гарантирует нормальную работу МРР-04 и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки МРР-04, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2  	Срок гарантии – 5 лет.

4.3 Гарантия не распространяется на МРР-04, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

4.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. МРР-04 принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5 	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

Код 5390  ред. 01 IN 8264

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП