Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Базовый модуль Приток-А-Р-БМ

Паспорт

ЛИПГ.464511.006 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Базового модуля Приток-А-Р-БМ ЛИПГ.464511.006 (далее по тексту – БМ).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки БМ, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация БМ должны осуществляться в соответствии с документом: «Базовый модуль Приток-А-Р-БМ Руководство по эксплуатации ЛИПГ.464511.006 РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → Базовые модули).

1.4	БМ предназначен для работы в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 и организации подсистемы радиоохраны Приток-А-Р, в которой контроль состояния охраняемых объектов оборудованных приемно-контрольными приборами (ППКОП) с радиопередающими устройствами (РПДУ) осуществляется через радиоэфир. Руководство по эксплуатации «Подсистема Приток-А-Р ЛИПГ.425618.001-03 РЭ» размещено на сайте www.sokrat.ru → Документация → Описание систем и подсистем Приток-А.

1.5	БМ выпускается в двух вариантах исполнения, отличающихся диапазоном частот:

1) Приток-А-Р-БМ-01(VHF) ЛИПГ.464511.006 - для диапазона 136-174 мГц;

2) Приток-А-Р-БМ-02(UHF) ЛИПГ.464511.006-01 - для диапазона 430-470 мГц.

1.6	БМ рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и  пр.).

1.7	Габаритные размеры – 310х395х165 мм.

1.8	Масса – не более 11 кг.

1.9	Диапазон питающего напряжения переменного тока 187-242 В.

1.10	Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более 70 Вт.

1.11	Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.12	Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

1.13	Термины и сокращения:

ПЦО – пункт централизованной охраны.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.464511.006 | Базовый модуль Приток-А-Р-БМ- | 1 |  |
| ЛИПГ.464511.006 ПС | Паспорт | 1 |  |
|  | Кабель кроссирующий UTPP2 | 1 |  |
|  | Компакт-диск с ПО | 1 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Базовый модуль Приток-А-Р-БМ-                ЛИПГ.464511.006 -

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.464511.006 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 	Заводской номер

Упаковку произвёл  __________

Принят ОТК 		Продление срока гарантии до             лет

__________			по госзаказу	__________

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: _______________________Подпись: __________ Дата: __________

Базовый модуль Приток-А-Р-БМ принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: _______________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу БМ и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки БМ, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой ОТК (на радиостанцию и аккумулятор – гарантия 1 год).

5.3	Гарантия не распространяется на БМ, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. БМ принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

Код 1025 ред. 02 IN 7728

МП

МП

МП

МП

Модель

радиостанции

Серийный номер

радиостанции