Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Программатор ППКОП-02

Паспорт

ЛИПГ.468354.072 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Программатора ППКОП-02 ЛИПГ.468354.072  (далее по тексту – программатора).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация должны осуществляться в соответствии с документом: «Программатор ППКОП-02. Руководство по эксплуатации ЛИПГ.468354.072 РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → Технологическое оборудование).

1.4	Программатор предназначен для обновления программного обеспечения и настройки параметров следующих устройств, выпускаемых ООО ОБ «СОКРАТ»: приборы приемно-контрольные охранно-пожарные серии Приток-А-4(8) ППКОП 011-8-1 (-01К(8), -01К(16), -02К, -03К, -031К, -032К, -041К(8),  -05, -05К, -053, -053К, -06, -06-01, -06-02, -061К(8), -061К(16), -064-1К(8), -011М, -011-1, -011-1К, -011-2),      Платы ретранслятора КЛР-01 и КЦР-01, Коммуникатор ППКОП-05, Коммуникатор Приток-С-20, модули шины расширения (МРШ-02, МБД-01, МБД-02, МС-01, ВС-01, ВС-02) в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

1.5	Программатор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45 С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6	Длина кабеля – не менее 1 м.

1.7	Масса – не более 0,01 кг.

1.8	Напряжение питания – 5 В (от шины USB ПК).

1.9	Ток потребления – не более 10 мА.

1.10	Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.11	Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.468354.072 | Программатор ППКОП-02 | 1 |  |
| ЛИПГ.468354.072 ПС | Паспорт | 1 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Программатор ППКОП-02 ЛИПГ.468354.072

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468354.072 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 	Заводской номер

Упаковку произвёл  __________

Принят ОТК 		Продление срока гарантии до             лет

__________			по госзаказу	__________

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Программатор ППКОП-02 принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу программатора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки программатора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой ОТК.

5.3	Гарантия не распространяется на программаторы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Программатор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

Код 5790 ред. 00 IN 7629

МП

МП

МП

МП