Возможная причина описанной неисправности (периодическая рассылка сообщений «21,Vzlom» и «22,perevziat Vzlom sensor») отсутствие подтягивающего резистора номиналом 2ком (обозначен буквой R, рис. 1). Либо не удалена перемычка на плате (обозначена буквой P, рис. 1).

Рис. 1

Для устранения необходимо впаять резистор R 2ком и/или перерезать перемычку P так, как указано на рисунке 2.

Рис. 2

На рисунках изображена обратная сторона платы прибора со снятым GSM – модулем.