Сертификат соответствия №С-RU.ПБ16.В.00180

Радиоретранслятор Приток-А-РР

Паспорт

ЛИПГ.425664.001 ПС

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, основные параметры, сведения о приемке и упаковке Радиоретранслятора Приток-А-РР ЛИПГ.425664.001 (далее по тексту – радиоретранслятора).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки радиоретранслятора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация радиоретранслятора должны осуществляться в соответствии с документом: «Радиоретранслятор Приток-А-РР Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425664.001 РЭ».

1.4	Радиоретранслятор входит в подсистему радиоохраны Приток-А-Р в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1. Радиоретранслятор увеличивает радиус действия подсистемы радиоохраны Приток-А-Р.

1.5	Радиоретранслятор выпускается в двух вариантах исполнения, отличающихся диапазоном частот:

1) Приток-А-РР-01(VHF) ЛИПГ.425664.001-01 – для диапазона 136-174 мГц;

2) Приток-А-РР-02(UHF) ЛИПГ.425664.001-02 – для диапазона 430-470 мГц.

1.6	Радиоретранслятор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 40 (С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и  пр.).

1.7	Габаритные размеры – 415х328х180 мм.

1.8	Масса – не более 11 кг.

1.9	Диапазон питающего напряжения переменного тока 187-242 В.

1.10	Потребляемая мощность от сети переменного тока, не более 70 Вт.

1.11	Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.12	Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.425664.001- | Радиоретранслятор Приток-А-РР- | 1 |  |
|  | Тангента из комплекта радиостанции | 1 |  |
| ЛИПГ.425664.001 ПС | Радиоретранслятор Приток-А-РР Паспорт | 1 |  |
| ЛИПГ.425618.001-003 РЭ | Подсистема радиоохраны Приток-А-Р Руководство по эксплуатации | 1 |  |
|  | Комплект эксплуатационных документов на радиостанцию | 1 |  |
|  | Микросхема «RETR 2» | 1 |  |
|  | Микросхема «RETR 3» | 1 |  |
|  | Микросхема «RETR 3 в 1» | 1 |  |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Радиоретранслятор Приток-А-РР-             ЛИПГ.425664.001-

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ. 425664.001-01 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления	Заводской номер

Упаковку произвёл 	__________

Принят ОТК 	Продление срока гарантии до	лет

__________	по госзаказу	__________

(без печати ОТК недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Радиоретранслятор принят в эксплуатацию в составе

_______________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес 	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу радиоретранслятора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки радиоретранслятора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой  ОТК (на поставляемые совместно с радиоретранслятором аккумулятор и радиостанцию – гарантия 1 год)..

5.3	Гарантия не распространяется на радиоретрансляторы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Радиоретранслятор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП

МП

МП

101302  IN5055