Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 011-8-1-01К Приток-А-4(8)

Паспорт

ЛИПГ.425212.001-01.03 ПС

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-01К Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-01.03 (далее по тексту – прибора).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки прибора, должен храниться у владельца и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, продавца, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация прибора должны осуществляться в соответствии с документом: «ППКОП 011-8-1-01К Приток-А-4(8) Руководство по эксплуатации ЛИПГ.425212.001-01.03 РЭ» (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → Документация → Подключение по телефонным и проводным линиям связи (18кГц)).

1.4	Прибор предназначен для организации охраны в составе «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 путем контроля состояния 8 (16) шлейфов сигнализации по занятой абонентской линии.

1.5	Прибор выпускается в двух вариантах исполнения, отличающихся количеством шлейфов сигнализации (ШС):

| Наименование | Обозначение | Код | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| ППКОП 011-8-1-01К(8) | ЛИПГ.425212.001-01.03 | 3041 | 8 ШС |
| ППКОП 011-8-1-01К(16) | ЛИПГ.425212.001-01.13 | 3051 | 16 ШС |

1.6	Прибор рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в закрытых непожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45 С, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.7	Габаритные размеры – не более 215х195х64 мм.

1.8	Масса – не более 1,75 кг.

1.9	Напряжение сети переменного тока – 220 (+10%,-15%) В.

1.10	Мощность, потребляемая от сети переменного тока, не более 15 В*А.

1.11	Ток потребления в дежурном режиме от источника постоянного тока 11-15 В – не более 300 мА.

1.12	Срок службы – 8 лет, срок хранения до начала эксплуатации – 6 месяцев.

1.13	Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во для ППКОП 011-8-1-01К(8) | Кол-во для ППКОП 011-8-1-01К(16) |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ.425212.001-01.03 | ППКОП 011-8-1-01К(8) Приток-А-4(8) | 1 | - |
| ЛИПГ.425212.001-01.13 | ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А-4(8) | - | 1 |
|  | Электронный идентификатор DS 1990A | 1 | 1 |
|  | Резистор MF-25-4,7 кОм | 8 | 16 |
| MSTB-2,5/2-ST | Клеммная колодка | 1 | 1 |
| L-53LID | Светодиод красного цвета | 1 | 1 |
| ЛИПГ.425212.001-01.03 ПС | Паспорт | 1 | 1 |
|  | Дюбель 6х30 | 2 | 2 |
|  | Саморез 3,5х35 | 2 | 2 |

3 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

ППКОП 011-8-1-01К(8) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-01.03

ППКОП 011-8-1-01К(16) Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-01.13

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.425212.001-01.03 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 	Заводской номер

Упаковку произвёл  __________

Принят ОТК 		Продление срока гарантии до             лет

__________			по госзаказу	__________

(без печати ОТК  недействительно)

4 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

___________________________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

Прибор принят в эксплуатацию в составе

___________________________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________________Подпись: __________ Дата: __________

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу прибора и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки прибора, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

5.2	Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой ОТК (на поставляемый совместно с прибором аккумулятор – гарантия 1 год).

5.3	Гарантия не распространяется на приборы, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

5.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Прибор принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

5.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru,

http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

МП

МП

МП

Код 3041 ред. 03 IN7668