Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Расширитель релейный РР

ЛИПГ.468345.002 ПС

Паспорт

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1	Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, основные параметры и технические характеристики Расширителя релейного РР ЛИПГ.468345.002 (далее по тексту – расширителя).

1.2	Паспорт входит в комплект поставки расширителя, должен находиться постоянно при нем и иметь все предусмотренные отметки изготовителя, монтажной и эксплуатирующей организаций.

1.3 Установка, подключение и эксплуатация расширителя производится в соответствии с Руководством по эксплуатации ЛИПГ.468345.002 РЭ (не входит в комплект поставки, можно загрузить с сайта www.sokrat.ru → «Документация» → «Дополнительные узлы и устройства к ППКОП»).

1.4 Расширитель является оконечным устройством в “Автоматизированной системе охранно-пожарной сигнализации Приток-А”  ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1.

1.5	Расширитель выпускается в трех исполнениях, отличающихся количеством установленных реле для управления исполнительными устройствами:

- Расширитель релейный РР-01 ЛИПГ.468345.002-01 – 16 реле;

- Расширитель релейный РР-02 ЛИПГ.468345.002-02 –  8 реле;

- Расширитель релейный РР-03 ЛИПГ.468345.002-03 –  4 реле.

1.6 Расширитель предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули пожаротушения, видеокамеры и др.).

1.7 Расширитель  подключается  к  управляющему модулю по витой паре Cat.5  посредством  интерфейса  RS-485.

1.8 Электропитание расширителя производится от резервированного источника   постоянным напряжением 11..14 В или 15…30 В.

1.9 Сведения о содержании драгоценных металлов отсутствуют.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1    Основные технические характеристики расширителя приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики расширителя релейного РР

| Наименование параметра | Значение для исполнений |
| --- | --- |
|  | РР-01 ЛИПГ.468345.002-01 | РР-02 ЛИПГ.468345.002-02 | РР-03 ЛИПГ.468345.002-03 |
| Напряжение питания | 11…14 В постоянного тока или 15…30 В постоянного тока |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 5,2 | 2,8 | 1,7 |
| Габаритные размеры, мм | 146х94х29 |
| Масса, не более | 0,2 кг |
| Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, мА | 1 А |
| Максимальная мощность, коммутируемая контактами реле | 30 Вт постоянного тока или 125 ВА переменного тока |
| Максимальное напряжение, коммутируемое контактами реле | 150 В постоянного тока или 300 В переменного тока |
| Температура окружающей среды | От -10 до +45 (С |
| Относительная влажность воздуха | До 85% |
| Срок службы | 8 лет |
| Количество реле, шт. | 16 | 8 | 4 |

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИПГ. 468345.002 | Расширитель релейный РР | 1 |  |
| ЛИПГ.468345.002ПС | Паспорт | 1 |  |
| GF-205-1A | Вставка плавкая (ток ограничения 1А) | 1 |  |
|  | Саморез для ГКЛ 3,5x25 | 2 |  |
|  | Дюбель диаметром 5 мм | 2 |  |

# 4 ОТМЕТКИ О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Расширитель релейный РР-                ЛИПГ.468345.002-

Соответствует конструкторской документации ЛИПГ.468345.002 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления	Заводской номер

Упаковку произвёл __________

Принят ОТК 	Продление срока гарантии до	        лет

__________	по госзаказу	__________

(без печати ОТК недействительно)

# 5 ОТМЕТКИ ОБ УСТАНОВКЕ И ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с проектом / типовым проектным решением / актом обследования (нужное подчеркнуть), установку и пуско-наладочные работы произвел:

____________________________________________________________________________

наименование монтажной организации	адрес	телефон

Ответственное лицо: ___________________Подпись: __________ Дата: __________

Расширитель принят в эксплуатацию в составе

____________________________________________________________________________

наименование ПЦО, эксплуатирующей организации	адрес 	телефон

Ответственное лицо: ___________________Подпись: __________ Дата: __________

# 6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу расширителя и его соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки расширителя, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

6.2	Срок гарантии – 3 года. Продление срока гарантии по госзаказу в соответствии с отметкой  ОТК.

6.3	Гарантия не распространяется на расширители, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, на сменные элементы (предохранители).

6.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Расширитель принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке, установке и приемке в эксплуатацию, с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

6.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель: ООО Охранное бюро «СОКРАТ»

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

Тел/факс: (395-2) 20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

МП

Код 5130  ред. 03 IN 7591

МП

МП

МП

МП

МП

МП

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации