Сертификат соответствия №С-RU.АБ03.В.00017

Плата управления КОП-05

Паспорт

ЛИПГ.423141.040 ПС

# 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантии изготовителя, комплектность, сведения о приемке и упаковке платы управления КОП-05, далее по тексту ПУ.

  - ПУ, в зависимости от количества шлейфов сигнализации (ШС), выпускается в следующих исполнениях:

Табл.1.

| Исполнение | Количество встроенных ШС |
| --- | --- |
| 01 | 8 |
| 02 | 16 |
| 03 | 4 |

В исполнении 02 в ПУ устанавливается модуль расширения шлейфов МРШ-01, обеспечивающий подключение дополнительных восьми шлейфов.

1.3	Установка, подключение и эксплуатация ПУ должны осуществляться в соответствии с документом: «Контроллеры охранно-пожарные серии Приток-А-КОП – Приток-А-КОП-01, Приток-А-КОП-02, Приток-А-КОП-02.4, Приток-А-КОП-03, Приток-А-КОП-04, Приток-А-КОП-05 Руководство по эксплуатации» (в комплект поставки не входит, находится на сайте http://catalog.sokrat.ru).

1.4	ПУ имеет разъемы для подключения модуля MM GSM 2G или ММ GSM 3G и модуля WiFi ВС-03. Сами модули заказываются отдельно.

1.5	ПУ рассчитана на круглосуточную эксплуатацию в закрытых не пожароопасных помещениях категории размещения О3 по ОСТ 25 1099, при температуре от минус 10 до плюс 45°C, относительной влажности воздуха до 85%, отсутствии в воздухе пыли, паров агрессивных жидкостей и газов (кислот, щелочей и пр.).

1.6	Габаритные размеры – не более 156х87х28 мм.

1.7	Масса – не более 0,2 кг.

1.8	Питание производится от резервируемого источника постоянного тока напряжением в диапазоне от 10,2 до 14,5 В.

1.9	Потребляемый ток – не более 0,25 А.

1.10	Срок службы – 8 лет.

1.11	Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации.

# 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Табл.2

| Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЛИПГ.423141.040 | Плата управления КОП-05 | 1 |
| ЛИПГ.423141.040 ПС | Паспорт | 1 |
|  | Резистор MF-25-4,7 кОм | 8 для исполнения 01 16 для исполнения 02 4 для исполнения 03 |
|  | Резистор MF-25-1,2 кОм | 1 |
|  | Светодиод красного цвета L-53LID | 1 |

# 3 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Плата управления КОП-05	исп.  01 ЛИПГ.423141.040-01	Х

исп.  02 ЛИПГ.423141.040-02	Х

исп.  03 ЛИПГ.423141.040-03	Х

Соответствует конструкторской документации и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления					Заводской номер

Упаковку произвёл	___________________

Принят ОТК			___________________

# 4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1	Изготовитель гарантирует нормальную работу платы управления и её соответствие требованиям конструкторской документации при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в документации, входящей в комплект поставки платы управления, и в нормативной документации, применяемой при монтаже.

4.2	Срок гарантии – 3 года.

4.3	Гарантия не распространяется на платы управления, имеющие механические и электрические повреждения, возникшие в результате нарушений правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.4	Гарантийный ремонт осуществляет предприятие-изготовитель или его региональный представитель. Плата управления принимается при сохранности и совпадении заводского номера, в комплекте с паспортом с отметками о приемке ОТК, упаковке,  с актом, подписанным руководителем технической службы эксплуатирующей организации, с указанием условий, характера, возможных причин и даты возникновения неисправности.

Отсутствие указанных сведений может стать причиной для отказа в гарантийном ремонте.

4.5	Послегарантийный ремонт и техническое обслуживание осуществляется по отдельному договору.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система

охранно-пожарной сигнализации

МП

Код 4050 ред. 01 IN 9177